附件一   企业需求指南

基于软硬度可调节的智能睡眠床垫研发项目（需求代码：Q	01）

- 功能及性能指标

第一阶段：

以现有床垫为基础，在床垫下部或者弹簧内部设置调节弹簧弹力的装置，以低压电源驱动，实现床垫各个区域的软硬度调节。主要指标：

- 外形尺寸：长2000mm，宽1800mm，高300mm；

- 床垫综合刚度分区块自动调节，用于实现调节功能的结构件高度不大于80mm；

- 调节分辨率（区块数）：大于或等于22；

- 硬度调节范围：1-10级之间可任意调节（QB/T1952.2-2011）

- 调节功能及参数用户可以任意设定，调节时床垫上表面保持平整稳定；

- 床垫总重量不超过50kg，用于实现调节功能的结构件重量不超过20kg；

- 电源采用低压电源，不超过24V；

- 调节噪音低于41分贝；

- 控制器采用遥控方式，触屏操作，小巧美观；

- 用于实现调节功能的结构系统制造总成本低于1500元；

- 通过3C认证。

需要合作方完成的项目任务：

1、设计调节床垫弹簧弹力的装置的具体方案；

2、出具设计图纸；

3、配合制作样品；

4、指导产品产业化生产。

第二阶段：

在床垫中设置系统处理中心和压力传感器，可检测各区块压力分布状况，将数据反馈到系统处理中心，智能调节床垫各区域软硬度。主要指标：

- 自动记忆用户使用习惯和偏好，并自动修正智能调节参数；

- 自动检测人体睡眠时各区域压力数据，根据设定值智能调节各区域压力参数；

- 可以利用手机app对所研制的智能睡眠系统进行控制；

- 系统中心具备接受第三方设施提供的体征参数（体温、呼吸、血压等）的端口。

需要合作方完成的项目任务：

1、设计床垫传感器布置方案（人体数据采集方案）；

2、设计床垫智能调节软件系统，明确具体算法和外部数据接入方法；

3、设计智能床垫APP软件；

4、配合制作样品；

5、指导产品产业化生产。

- 知识产权

该项目研发成果及其知识产权由委托单位所有，受托研发单位可以将有关数据用于学术交流。

2018年5月28日